|  | Общество с ограниченной ответственностью «АКТАУ ПЛЮС» 450005, РБ, г. Уфа, а/я 55 т: 8-909-348-51-11 e-mail:ak02@ak02.ru ИНН 0272022120 КПП 024501001 ОГРН 1130280021167 ОКПО 13222682 р/с 40702810600830000669 в ОАО «УРАЛСИБ» г. Уфа БИК 048073770 к/с 30101810600000000770 |
| --- | --- |

Уважаемый компаньон!

Компания ООО «Актау» на рынке производства вагон - бытовок с 2006 года. В нашей компании организовано производство мобильных домов, вагон - бытовок, модульных конструкций и других передвижных помещений.

Вашему вниманию предлагаем здание общежитие на 78 человек на базе 22 блок-контейнеров конструктивной системы «Контур» в двухэтажном исполнении. Здание оборудовано двумя наружными металлическими лестницами на 2ой этаж.

Габаритные размеры здания 26400Х9000Х5000

Количество блок-контейнеров 22 шт размерами 2,4 Х 9м.

Общая площадь помещения 450 кв.м.

Электроснабжение от сети напряжением 380 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью.

Расчетная мощность 105 кВт.

Вентиляция – естественная и принудительная.

Отопление – электрическое.

Водоснабжение – централизованное.

Методы транспортирования – отдельными блоками на железнодорожной платформе и автоприцепе.

Масса каждого блока – 4500 кг.

Месторасположение здания РБ.

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

С Уважением,

## Вахитова Розалия Маратовна

т: 8 909 34-85-111